# Zadanie č.1

Navrhnite v poskytnutom mapovom podklade vhodné smerové vedenie trasy dvojpruhovej komunikácie pre zadané zaťaženie.

Rešpektujte max. pozdĺžne sklony a minimálne polomery smerových oblúkov podľa STN 73 6101.

Potrebné podklady:

Kategórie dvojpruhových ciest podľa STN 73 6101

| Kategória | Šírka (m) |
| --- | --- |
| znak | b m | náv. rýchlosť km/h | a m | v m | c m | e m |
| C | 7,5 | 70; 60; 50 | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | 9,5 | 80; 70; 60 | 3,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
|  | 11,5 |  |  |  | 1,50 |  |
| C | 7,5b | 70; 60; 50 | 3,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 |
|  | 6,5c | 60; 50 | 2,75 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |

b) ak je intenzita premávky od 300 – 1500 voz/24h, navrhuje sa kategória C 7,5 v tomto usporiadaní

c) ak je intenzita premávky do 300 voz/24h, môže sa navrhnúť kategória typu C 6,5 v tomto usporiadaní

Ro  = 0,3 vn2/ p 	pre vn ≤ 80 km/h

Ro  = 0,36 vn2/ p	pre vn ≥ 80 km/h

Najmenšie dovolené polomery smerových kružnicových oblúkov podľa STN 73 6101

| Návrhová rýchlosť, km/h | Polomer kružnicového oblúka, m |
| --- | --- |
|  | pri dostrednom sklone vozovky p, % | Bez dostred. sklonu |
|  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
| 140 | 3000 | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 900 |  |
| 130 | 2550 | 2050 | 1700 | 1450 | 1300 | 1150 | 1050 | 950 | 850 | 800 | 750 | 3800 |
| 120 | 2200 | 1750 | 1450 | 1250 | 1100 | 975 | 875 | 800 | 725 | - | - | 3500 |
| 100 | 1500 | 1200 | 1000 | 875 | 750 | 675 | 600 | 550 | 500 | - | - | 3000* (2500) |
| 80 | 1000 | 775 | 650 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 325 | - | - | 2800* (1500) |
| 70 | 750 | 600 | 500 | 425 | 375 | 330 | 300 | 270 | 250 | - | - | 1500 |
| 60 | 550 | 450 | 375 | 325 | 270 | 240 | 220 | 200 | 180 | 170 | - | 1500 |
| 50 | 375 | 300 | 250 | 220 | 190 | 170 | 150 | 140 | 125 | 120 | 110 | 1500 |

* platí len na diaľniciach a rýchlostných cestách

polomery je potrebné overiť z hľadiska rozhľadu na zastavenie

polomery je potrebné overiť z hľadiska výsledného sklonu

Odporúčané dĺžky prechodnice L v závislosti od polomeru kružnicového oblúka R podľa STN 73 6101

| R, m | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, m | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 | 290 | 430 | 500 | 550 |

alebo  L = vn [m]

Návrhové rýchlosti podľa druhu územia a najvyššie dovolené pozdĺžne sklony s, podľa STN 73 6101

| Kategória cestnej komunikácie | Návrhová rýchlosť vn pre pre územie – km/h |
| --- | --- |
|  | Rovinaté, mierne zvlnené | pahorkovité | horské |
|  | Pozdĺžny sklon s, % |
| D 33,5; D32,5; D32,0; D31,5; D26,5; D25,5; R32,5; R32,0; R31,5; R29,5; C29,5 | 140 a) – 120 b) – 100 c) | 140 a) – 120 b) – 100 c) | 100 | 80 a) | 60 b) |
|  | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| D a R 24,5 | 140 a) - 120 b) | 100 | 80 a) | 60 b) |
|  | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| R 22,5; R 11,5 | 100 | 100 | 80 a) | 60 b) |
|  | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| C 22,5 | 100 | 80 | 70 |
|  | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
| C 11,5, C 9,5 | 80 | 70 | 60 |
|  | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
| C 7,5 | 70 | 60 | 50 |
|  | 4,5 | 7,0 | 9,0 |

a)  platí pre diaľnice

b)  platí pre medzinárodné cesty

c)  platí pre cestu C29,5

Najväčšie dovolené výsledné sklony m cestnej komunikácie podľa STN 73 6101

m = √ s 2 + p2

| Kategória | Najväčší výsledný sklon m na území v % |
| --- | --- |
|  | rovinatom alebo mierne zvlnenom | pahorkovitom | horskom |
| D33,5; D32,5; D32,0; D31,5; D26,5; D25,5; R 24,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| R32,5; R32,0; R31,5; R29,5; R25,5; R24,5; R22,5; R11,5 |  | 7,5 | 7,5 |
| C29,5; C22,5 | 7,0 |  |  |
| C11,5; C9,5 | 7,5 |  | 8,5 |
| C7,5 |  | 8,5 | 10,0 |

Vytyčovacie tabuľky Kutnohorský – výpis:

| R | A | ΔR | xs | xPK | yPK | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o | ‘ | „ | g |
| L=50 |
| 130 | 80,623 | 0,800 | 24,969 | 49,815 | 3,197 | 11 | 01 | 06 | 12,2427 |
| 140 | 83,666 | 0,743 | 24,973 | 49,841 | 2,969 | 10 | 13 | 53 | 11,3682 |
| 150 | 86,603 | 0,694 | 24,977 | 49,861 | 2,772 | 9 | 32 | 58 | 10,6105 |
| 160 | 89,443 | 0,651 | 24,980 | 49,878 | 2,600 | 8 | 57 | 09 | 9,9472 |
| 170 | 92,195 | 0,612 | 24,982 | 49,892 | 2,447 | 8 | 25 | 33 | 9,3620 |
| 180 | 94,868 | 0,578 | 24,984 | 49,904 | 2,312 | 7 | 57 | 28 | 8,8419 |
| 190 | 97,468 | 0,548 | 24,986 | 49,914 | 2,190 | 7 | 32 | 20 | 8,3766 |
| 200 | 100,000 | 0,521 | 24,987 | 49,922 | 2,081 | 7 | 09 | 43 | 7,9578 |
| 210 | 102,470 | 0,496 | 24,9888 | 49,929 | 1,982 | 6 | 49 | 15 | 7,5789 |
| 220 | 104,881 | 0,473 | 24,989 | 49,936 | 1,892 | 6 | 30 | 39 | 7,2343 |
| 230 | 107,238 | 0,455 | 24,990 | 49,941 | 1,810 | 6 | 11 | 56 | 6,8876 |
| 240 | 109,545 | 0,434 | 24,991 | 49,946 | 1,735 | 5 | 58 | 06 | 6,6315 |
| 250 | 111,803 | 0,417 | 24,992 | 49,950 | 1,666 | 5 | 43 | 46 | 6,3561 |
| 260 | 114,018 | 0,402 | 24,992 | 49,954 | 1,602 | 5 | 30 | 33 | 6,1213 |
| 270 | 116,190 | 0,386 | 24,993 | 49,957 | 1,542 | 5 | 18 | 19 | 5,8946 |
| 280 | 118,322 | 0,372 | 24,993 | 49,960 | 1,487 | 5 | 06 | 56 | 5,6841 |
| 290 | 120,416 | 0,359 | 24,994 | 49,963 | 1,436 | 4 | 56 | 21 | 5,4881 |
| 300 | 122,474 | 0,347 | 24,994 | 49,965 | 1,388 | 4 | 46 | 29 | 5,3052 |
| 310 | 124,499 | 0,336 | 24,995 | 49,968 | 1,344 | 4 | 37 | 14 | 5,1340 |
| 320 | 126,491 | 0,326 | 24,995 | 49,970 | 1,302 | 4 | 28 | 34 | 4,9736 |
| 330 | 128,452 | 0,316 | 24,995 | 49,971 | 1,262 | 4 | 20 | 26 | 4,8229 |
| 340 | 130,384 | 0,307 | 24,996 | 49,973 | 1,225 | 4 | 12 | 47 | 4,6811 |
| 350 | 132,288 | 0,298 | 24,996 | 49,975 | 1,190 | 4 | 05 | 33 | 4,5472 |
| 360 | 134,164 | 0,290 | 24,996 | 49,976 | 1,157 | 3 | 58 | 44 | 4,4210 |
| 370 | 136,015 | 0,282 | 24,996 | 49,977 | 1,126 | 3 | 52 | 17 | 4,3015 |
| 380 | 137,840 | 0,274 | 24,997 | 49,978 | 1,096 | 3 | 46 | 10 | 4,1883 |
| 390 | 139,642 | 0,267 | 24,997 | 49,979 | 1,068 | 3 | 40 | 22 | 4,0809 |
| 400 | 141,421 | 0,260 | 24,997 | 49,980 | 1,041 | 3 | 34 | 52 | 3,9789 |
| 420 | 144,914 | 0,248 | 24,997 | 49,982 | 0,992 | 3 | 24 | 387 | 3,7894 |
| 440 | 148,324 | 0,237 | 24,997 | 49,984 | 0,947 | 3 | 15 | 20 | 3,6172 |
| 450 | 150,000 | 0,231 | 24,997 | 49,985 | 0,926 | 3 | 10 | 59 | 3,5368 |

| R | A | ΔR | xs | xPK | yPK | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o | ‘ | „ | g |
| L=60 |
| 150 | 94,868 | 0,999 | 29,960 | 59,760 | 3,989 | 11 | 27 | 33 | 12,7324 |
| 160 | 97,980 | 0,936 | 29,965 | 59,789 | 3,741 | 10 | 44 | 35 | 11,9367 |
| 170 | 100,995 | 0,881 | 29,969 | 59,813 | 3,522 | 10 | 06 | 40 | 11,2346 |
| 180 | 103,923 | 0,833 | 29,972 | 59,834 | 3,327 | 9 | 32 | 58 | 10,6105 |
| 190 | 106,771 | 0,789 | 29,975 | 59,851 | 3,152 | 9 | 02 | 48 | 10,0518 |
| 200 | 109,545 | 0,749 | 29,978 | 59,865 | 2,995 | 8 | 35 | 40 | 9,5494 |
| 210 | 112,250 | 0,714 | 29,980 | 59,878 | 2,853 | 8 | 11 | 06 | 9,0944 |
| 220 | 114,891 | 0,682 | 29,982 | 59,888 | 2,724 | 7 | 48 | 47 | 8,6812 |
| 230 | 117,473 | 0,652 | 29,983 | 59,898 | 2,606 | 7 | 28 | 24 | 8,3037 |
| 240 | 120,000 | 0,625 | 29,984 | 59,906 | 2,497 | 7 | 09 | 43 | 7,9578 |
| 250 | 122,474 | 0,600 | 29,986 | 59,914 | 2,398 | 6 | 52 | 32 | 7,6395 |
| 260 | 124,900 | 0,577 | 29,987 | 59,920 | 2,306 | 6 | 36 | 40 | 7,3456 |
| 270 | 127,279 | 0,555 | 29,988 | 59,926 | 2,220 | 6 | 21 | 58 | 7,0735 |
| 280 | 129,615 | 0,536 | 29,988 | 59,931 | 2,141 | 6 | 08 | 20 | 6,8209 |
| 290 | 131,909 | 0,517 | 29,989 | 59,936 | 2,067 | 5 | 55 | 38 | 6,5857 |
| 300 | 134,164 | 0,500 | 29,990 | 59,919 | 1,999 | 5 | 43 | 47 | 6,3662 |
| 310 | 136,382 | 0,484 | 29,990 | 59,944 | 1,934 | 5 | 32 | 41 | 6,1608 |
| 320 | 138,564 | 0,468 | 29,991 | 59,947 | 1,874 | 5 | 22 | 17 | 5,9683 |
| 330 | 140,712 | 0,454 | 29,992 | 59,950 | 1,817 | 5 | 12 | 31 | 5,7874 |
| 340 | 142,829 | 0,441 | 29,992 | 59,953 | 1,764 | 5 | 03 | 20 | 5,6173 |
| 350 | 144,914 | 0,428 | 29,993 | 59,956 | 1,713 | 4 | 54 | 40 | 5,4568 |
| 360 | 146,969 | 0,416 | 29,993 | 59,958 | 1,666 | 4 | 46 | 29 | 5,3052 |
| 370 | 148,997 | 0,406 | 29,994 | 59,961 | 1,621 | 4 | 38 | 44 | 5,1618 |
| 380 | 150,997 | 0,395 | 29,994 | 59,963 | 1,578 | 4 | 31 | 24 | 5,0259 |
| 390 | 152,971 | 0,385 | 29,994 | 59,965 | 1,538 | 4 | 24 | 26 | 4,8969 |
| 400 | 154,919 | 0,375 | 29,994 | 59,966 | 1,499 | 4 | 17 | 50 | 4,7783 |
| 420 | 158,745 | 0,357 | 29,995 | 59,969 | 1,428 | 4 | 05 | 33 | 4,5472 |
| 440 | 162,481 | 0,341 | 29,996 | 59,972 | 1,363 | 3 | 54 | 24 | 4,3406 |
| 450 | 164,317 | 0,333 | 29,996 | 59,973 | 1,332 | 3 | 49 | 11 | 4,2441 |
| 460 | 166,132 | 0,326 | 29,996 | 59,974 | 1,304 | 3 | 44 | 12 | 4,1519 |
| 480 | 169,706 | 0,313 | 29,996 | 59,977 | 1,250 | 3 | 34 | 52 | 3,9789 |
| 500 | 173,205 | 0,300 | 29,996 | 59,978 | 1,200 | 3 | 26 | 16 | 3,8197 |

| R | A | ΔR | xs | xPK | yPK | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o | ‘ | „ | g |
| L=70 |
| 150 | 102,470 | 1,358 | 34,937 | 69,620 | 5,423 | 13 | 22 | 08 | 14,8543 |
| 160 | 105,830 | 1,274 | 34,944 | 69,666 | 5,087 | 12 | 32 | 00 | 13,9261 |
| 170 | 109,087 | 1,199 | 34,951 | 69,704 | 4,789 | 11 | 47 | 46 | 13,1068 |
| 180 | 112,250 | 1,133 | 34,956 | 69,736 | 4,525 | 11 | 08 | 27 | 12,3788 |
| 190 | 115,326 | 1,073 | 34,960 | 69,763 | 4,288 | 10 | 33 | 16 | 11,7273 |
| 200 | 118,322 | 1,020 | 34,964 | 69,784 | 4,074 | 10 | 01 | 36 | 11,1407 |
| 210 | 121,244 | 0,971 | 34,967 | 69,806 | 3,881 | 9 | 32 | 58 | 10,6105 |
| 220 | 124,097 | 0,927 | 34,970 | 69,823 | 3,705 | 9 | 06 | 55 | 10,1281 |
| 230 | 126,886 | 0,887 | 34,873 | 69,838 | 3,545 | 8 | 43 | 08 | 9,6876 |
| 240 | 129,615 | 0,850 | 34,975 | 69,851 | 3,398 | 8 | 21 | 20 | 9,2840 |
| 250 | 132,288 | 0,816 | 34,977 | 69,863 | 3,262 | 8 | 01 | 17 | 8,9127 |
| 260 | 134,907 | 0,785 | 34,979 | 69,873 | 3,137 | 7 | 42 | 46 | 8,5698 |
| 270 | 137,477 | 0,756 | 34,980 | 69,882 | 3,021 | 7 | 25 | 38 | 8,2524 |
| 280 | 140,000 | 0,729 | 34,982 | 69,891 | 2,913 | 7 | 09 | 43 | 7,9578 |
| 290 | 142,478 | 0,704 | 34,983 | 69,898 | 2,813 | 6 | 54 | 54 | 7,6834 |
| 300 | 144,914 | 0,680 | 34,984 | 69,905 | 2,720 | 6 | 41 | 04 | 7,4272 |
| 310 | 147,309 | 0,658 | 34,985 | 69,911 | 2,632 | 6 | 28 | 08 | 7,1877 |
| 320 | 149,666 | 0,638 | 34,986 | 69,916 | 2,550 | 6 | 16 | 00 | 6,9630 |
| 330 | 151,987 | 0,618 | 34,987 | 69,921 | 2,473 | 6 | 04 | 37 | 6,7520 |
| 340 | 154,272 | 0,600 | 34,988 | 69,926 | 2,400 | 5 | 53 | 53 | 6,5535 |
| 350 | 156,525 | 0,583 | 34,988 | 69,930 | 2,332 | 5 | 43 | 46 | 6,3561 |
| 360 | 158,745 | 0,567 | 34,989 | 69,934 | 2,267 | 5 | 34 | 13 | 6,1893 |
| 370 | 160,935 | 0,552 | 34,990 | 69,937 | 3,206 | 5 | 25 | 11 | 6,0221 |
| 380 | 163,095 | 0,537 | 34,990 | 69,941 | 2,148 | 5 | 16 | 38 | 5,8636 |
| 390 | 165,227 | 0,524 | 34,990 | 69,944 | 2,093 | 5 | 08 | 31 | 5,7133 |
| 400 | 167,332 | 0,510 | 34,991 | 69,946 | 2,041 | 5 | 00 | 48 | 5,5704 |
| 420 | 171,464 | 0,486 | 34,992 | 69,951 | 1,944 | 4 | 46 | 29 | 5,3052 |
| 440 | 175,499 | 0,464 | 34,992 | 69,956 | 1,855 | 4 | 33 | 27 | 5,0640 |
| 450 | 177,482 | 0,454 | 34,993 | 69,958 | 1,814 | 4 | 27 | 23 | 4,9515 |
| 460 | 179,444 | 0,444 | 34,994 | 69,960 | 1,775 | 4 | 21 | 34 | 4,8438 |
| 480 | 183,303 | 0,426 | 34,994 | 69,963 | 1,701 | 4 | 10 | 40 | 4,6420 |
| 500 | 187,083 | 0,408 | 34,994 | 69,966 | 1,633 | 4 | 00 | 38 | 4,4562 |
| 550 | 196,214 | 0,371 | 34,995 | 69,972 | 1,484 | 3 | 38 | 46 | 4,0512 |
| 600 | 204,939 | 0,340 | 34,996 | 69,976 | 1,361 | 3 | 20 | 32 | 3,7136 |

| R | A | ΔR | xs | xPK | yPK | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o | ‘ | „ | g |
| L=80 |
| 150 | 109,545 | 1,773 | 39,905 | 79,433 | 7,075 | 15 | 16 | 44 | 16,9766 |
| 160 | 113,137 | 1,663 | 39,917 | 79,501 | 6,637 | 14 | 19 | 26 | 15,9154 |
| 170 | 116,619 | 1,566 | 39,926 | 79,558 | 6,250 | 13 | 28 | 53 | 14,9793 |
| 180 | 120,000 | 1,479 | 39,934 | 79,606 | 5,905 | 12 | 43 | 57 | 14,1471 |
| 190 | 123,288 | 1,401 | 39,941 | 79,646 | 5,596 | 12 | 03 | 44 | 13,4025 |
| 200 | 126,491 | 1,331 | 39,947 | 79,681 | 5,318 | 11 | 27 | 33 | 12,7324 |
| 210 | 129,615 | 1,268 | 39,952 | 79,710 | 5,066 | 10 | 54 | 49 | 12,1261 |
| 220 | 132,665 | 1,211 | 39,956 | 79,736 | 4,837 | 10 | 25 | 03 | 11,5750 |
| 230 | 135,647 | 1,158 | 39,960 | 79,758 | 4,628 | 9 | 57 | 52 | 11,0716 |
| 240 | 138,564 | 1,110 | 39,963 | 79,778 | 4,436 | 9 | 32 | 58 | 10,6105 |
| 250 | 141,421 | 1,066 | 39,966 | 79,795 | 4,259 | 9 | 10 | 02 | 10,1858 |
| 260 | 144,222 | 1,025 | 39,968 | 79,811 | 4,096 | 8 | 48 | 53 | 9,7941 |
| 270 | 146,969 | 0,987 | 39,971 | 79,825 | 3,944 | 8 | 29 | 18 | 9,4314 |
| 280 | 149,666 | 0,952 | 39,973 | 79,837 | 3,804 | 8 | 11 | 06 | 9,0944 |
| 290 | 152,315 | 0,919 | 39,974 | 79,848 | 3,673 | 7 | 54 | 11 | 8,7810 |
| 300 | 154,919 | 0,888 | 39,976 | 79,858 | 3,551 | 7 | 38 | 22 | 8,1883 |
| 310 | 157,480 | 0,860 | 39,978 | 79,867 | 3,437 | 7 | 23 | 35 | 8,2147 |
| 320 | 160,000 | 0,833 | 39,979 | 79,875 | 3,330 | 7 | 09 | 43 | 7,9578 |
| 330 | 162,481 | 0,808 | 39,980 | 79,882 | 3,229 | 6 | 56 | 42 | 7,7166 |
| 340 | 164,924 | 0,874 | 39,982 | 79,889 | 3,134 | 6 | 44 | 26 | 7,4895 |
| 350 | 167,332 | 0,762 | 39,983 | 79,896 | 3,045 | 6 | 32 | 53 | 7,2756 |
| 360 | 169,706 | 0,740 | 39,984 | 79,901 | 2,960 | 6 | 21 | 58 | 7,0735 |
| 370 | 172,047 | 0,720 | 39,984 | 79,907 | 2,880 | 6 | 11 | 39 | 6,8824 |
| 380 | 174,356 | 0,702 | 39,985 | 79,911 | 2,805 | 6 | 01 | 52 | 6,7012 |
| 390 | 176,635 | 0,684 | 39,986 | 79,916 | 2,733 | 5 | 52 | 36 | 6,5295 |
| 400 | 178,885 | 0,666 | 39,987 | 79,920 | 2,665 | 5 | 43 | 46 | 6,3561 |
| 420 | 183,303 | 0,634 | 39,988 | 79,928 | 2,538 | 5 | 27 | 24 | 6,0630 |
| 440 | 187,617 | 0,606 | 39,989 | 79,934 | 2,423 | 5 | 12 | 31 | 5,7874 |
| 450 | 189,737 | 0,592 | 39,989 | 79,937 | 2,369 | 5 | 05 | 34 | 5,6588 |
| 460 | 191,833 | 0,579 | 39,990 | 79,940 | 2,318 | 4 | 58 | 56 | 5,5358 |
| 480 | 195,959 | 0,556 | 39,991 | 79,944 | 2,221 | 4 | 46 | 29 | 5,3052 |
| 500 | 200,000 | 0,533 | 39,991 | 79,949 | 2,132 | 4 | 35 | 01 | 5,0930 |
| 550 | 209,762 | 0,485 | 39,993 | 79,958 | 1,939 | 4 | 10 | 01 | 4,6299 |
| 600 | 219,089 | 0,444 | 39,994 | 79,619 | 1,777 | 3 | 49 | 11 | 4,2441 |
| 650 | 228,035 | 0,410 | 39,995 | 79,970 | 1,641 | 3 | 31 | 33 | 3,9176 |
| 700 | 236,643 | 0,381 | 39,996 | 79,974 | 1,523 | 3 | 16 | 27 | 3,6380 |

Smerový oblúk so symetrickými prechodnicami:

Výpočet - smerový oblúk so symetrickými prechodnicami

Dĺžka dotyčnice T:

T = Ts + xs

Ts = (R+ ΔR).(tg α/2)

Vzopätie Z:

Z = (R+ ΔR).[(1/cos α/2)-1]+ ΔR

Dĺžka oblúka O:

O = Oo +2L

Pričom hodnoty stredovej časti prostého kružnicového oblúka zistíme nasledovne:

(označujeme ich indexom „o“):

Oo = (π αoR)/180

αo = α - 2τ

To = R.tg αo/2

zo = R.[(1/cos αo/2)-1]                použijeme Kutnohorský: Vytyčovacie tabuľky

Návrh protismerných oblúkov na trase:

dĺžka medziľahlej prechodnice  Lmp = L(R2  - R1) / R2 .......   kde R1 <  R2

# Text boxes

Základné vytyčovacie prvky prechodnice

Základné vytyčovanie prvky oblúka